Opgavens omfang

- Tilslutning og tætning af alpha neti remfolie til bygningsdele.

- Basisbeskrivelse for dampspærremembranen anvendes sammen med denne arbejdsbeskrivelse.

Placering og lokalisering

Der henvises til følgende tegninger og basisbeskrivelser

- <X>

- <X>

Produkt

Alpha neti remfolie Mål: 0,5 m x 25 (DB-nummer: 1742653)

Alpha Folieklæber 310 ml patron/ 600 ml pose (DB-nummer: 1797881/ 1709189)

Alpha tætningsklæber 600 ml pose (DB-nummer: 1916681) – anvendes ved fugtige forhold

Alpha universal dampspærretape 60mm (DB-nummer: 1797880)

Alpha grøn dampspærretape pro 60mm (DB-nummer: 1828950)

Alpha primer 1ltr. (DB-nummer: 1825568)

Alpha pressfix spartel blå (DB-nummer: 1899640)

Montageanvisning

Før klæbning og tætning skal underlaget rengøres, enten med kost eller støvsuger. Mineralske underlag må være lettere opfugtede. Klæbning er ikke muligt til frosne underlag. Underlaget skal være fri for afvisende materialer, som f.eks. silikone, fedt, olie og støv.

Der kan klæbes på mineralsk underlag, som f.eks. puds, beton eller tegl, og på rusavet, høvlet eller lakeret træ. Der kan også klæbes på hårdt kunststof, rustfrit stål (rusten jern skal primes først) og hårde træbaserede plader som spån, OSB og MDF-plader.

Alt sugende materiale skal primes med alpha primer inden påførsel af folieklæber

Folieklæberen kan bruges året rundt. Bemærk, at ved montering under fugtige forhold, er der risiko for at folieklæberen kan opløses, da den er vandbaseret.

Se mere: https://membran-erfa.dk/Dampspaerre-bjaelkespaer-rem

Se mere: https://membran-erfa.dk/Dampspaerre-varm-skunk

Se mere: https://membran-erfa.dk/Damspaerre-el-installation-tung-bagmur

Montagedetaljer:

Metode (1): folieklæberen/tætningsmassen påføres det for primede sugende underlag, som f.eks. puds, tegl, træ eller porebeton. Remfolien ligges ned i den påførte klæber og fastholdes efterfølgende af eks. remmen som fastgøres. Klæbestrengen må ikke trykkes flad jf. montageanvisning for alpha remfolien.

Ved samlinger af alpha remfolien bruges dertil hørende alpha tape

Samlingen opnår først styrke efter et døgns tid og fuld styrke efter 5-7 døgn.

Betingelser:                                                                                                                       Samlingerne må ikke mekanisk belastes. Den fulde styrke opnås først i hærdet tilstand. I tilfælde hvor mekanisk belastning ikke kan undgås, bør samlingen sikres med f.eks. klemliste. Vægten fra isolering må ikke belaste den klæbede samling.