Opgavens omfang

- Tilslutning og tætning af dampspærremembranen, ved hanebånd og gennembrydninger.

- Basisbeskrivelse for dampspærremembranen anvendes sammen med denne arbejdsbeskrivelse.

Placering og lokalisering

Der henvises til følgende tegninger og basisbeskrivelser

- <X>

- <X>

Produkt

Alpha Folieklæber 310 ml patron/ 600 ml pose (DB-nummer: 1797881/ 1709189)

Tescon Fix montagevinkel (V-N 15436)

Alpha universal dampspærretape 60mm (DB-nummer: 1797880)

Alpha grøn dampspærretape pro 60mm (DB-nummer: 1828950)

Alpha primer 1ltr. (DB-nummer: 1825568)

Alpha pressfix spartel blå (DB-nummer: 1899640)

Montageanvisning

Før klæbning og tætning skal underlaget rengøres, enten med kost, klud eller støvsuger. Mineralske underlag må være lettere opfugtede. Klæbning er ikke muligt til frosne underlag. Underlaget skal være fri for afvisende materialer, som f.eks. silikone, fedt, olie og støv.

Der kan klæbes på mineralsk underlag, som f.eks. puds, beton eller tegl, og på rusavet, høvlet eller lakeret træ. Der kan også klæbes på hårdt kunststof, rustfrit stål (rusten jern skal primes først) og hårde træbaserede plader som spån, OSB og MDF-plader.

Alt sugende materiale skal primes med alpha primer inden påførsel af folieklæber

Ved gennembrydninger skal der etableres et fast underlag jf. montageanvisning

Se mere på: https://membran-erfa.dk/dampspaerre-skraavaeg-og-hanebaand

Montagedetaljer:

Metode (1): Der etableres et fast underlag rundt om gennembrydningen/hanebåndet med Tescon Fix montagevinklen. Dampspærren monteres fast og klæbes sammen med den præmonterede tape som er på Tescon Fix. Der tætnes efterfølgende rundt om gennembrydningen/hanebåndet med den præmonterede tape.

Metode (2): folieklæberen påføres det for primede underlag (ved finer/træ underlag). Dampspærren trykkes ind i den våde folieklæber. Klæbestrengen må ikke trykkes flad. Samlingen opnår først styrke efter et døgns tid og fuld styrke efter 5-7 døgn. Fastholdes og tætnes efterfølgende med tape.

Betingelser: Samlingerne må ikke mekanisk belastes. Den fulde styrke opnås først i hærdet tilstand. I tilfælde hvor mekanisk belastning ikke kan undgås, bør samlingen sikres med f.eks. klemliste. Vægten fra isolering må ikke belaste den klæbede samling.