Opgavens omfang

- Tilslutning af Lysningsfolien/dampspærremembranen til bygningsdele.

- Basisbeskrivelse for dampspærremembranen anvendes sammen med denne arbejdsbeskrivelse.

Placering og lokalisering

Der henvises til følgende tegninger og basisbeskrivelser

- <X>

- <X>

Produkt

alpha lysningsfolie 300 mm x 30 m (DB-nummer: 1850257)

(Lysningsfolie fås i flere bredder med forskellige pre-monterede tapebaner).

Alpha universal dampspærretape 60mm (DB-nummer: 1797880)

Alpha grøn dampspærretape pro 60mm (DB-nummer: 1828950)

Alpha pressfix spartel blå (DB-nummer: 1899640)

Alpha primer 1ltr. (DB-nummer: 1825568)

Montageanvisning

Før klæbning skal underlaget rengøres, enten med kost, klud eller støvsuger. Mineralske underlag må være lettere opfugtede. Klæbning er ikke muligt til frosne underlag. Underlaget skal være fri for afvisende materialer, som f.eks. silikone, fedt, olie og støv.

Der kan klæbes på mineralsk underlag, som f.eks. puds, beton eller tegl, og på rusavet, høvlet eller lakeret træ. For optimal vedhæftning på sugende underlag, anvendes alpha primer, som påsmøres det sugende underlag før klæbning af lysningsfolien.

Der kan også klæbes på hårdt kunststof, rustfrit stål og hårde træbaserede plader som spån, OSB og MDF-plader.

Montagedetaljer:

Lysningsfolie er med formonteret tape. Lysningsfolien monteres bedst inden vinduet monteres. Lysningsfolien monteres så tæt på den varme side som muligt max 30 mm inde på vinduets udvendige karmtræ.

I hjørner laves et lille ”øre”, så bliver folien ikke ødelagt når lysningspaneler bliver monteret. Hjørnet masseres så det er helt lufttæt. ”Øret” kan for ekstra sikkerhed hæftes fast til vinduet med en hæfte - klamme.

Lysningsfolien monteres hele vejen rundt. Tapen masseres ind med pressfix (spartel).

Folieenderne tapes sammen med enten alpha grøn eller alpha universal tape.

For ekstra sikkerhed kan lysningsfolien hæftes på vinduet. Det anbefales at klamme lysningsfolien fast på vinduet ved risiko for påvirkning af vind og verjlig.

Alpha primer påføres det sugende underlag på bagmuren, som f.eks. er puds, tegl, gl. Træ eller porebeton. Lysningsfoliens klæbebane trykkes ind i Primeren. Samlingen opnår først styrke efter ca. 2 timer v. 20 gr. og fuld styrke efter et døgn -

Lysningsfolien forbindes til tung mur med alpha folieklæber eller med alpha grøn/universal tape til dampspærre i letkonstruktion.

Betingelser: Samlingerne må ikke mekanisk belastes. Den fulde styrke opnås først i hærdet tilstand. I tilfælde hvor mekanisk belastning ikke kan undgås, bør samlingen sikres med f.eks. klemliste. Vægten fra isolering må ikke belaste den klæbede samling.

Kilde:

SBI-Anvisning 267 Småhuse - Klimaskærmen

.